智能多参数消解仪  型号：HAD-XJ1

1.产品简介

HAD-XJ1型智能多参数消解仪通常用于待测水样的消解预处理，是水质COD、总磷、总氮等 指标测定过程中不可或缺的实验室仪器。广泛应用于电镀、污水处理厂、焦化、造纸、石化、 皮毛、制革、制药、科研等行业进行水质分析时样品的消解反应。

2.仪器特点

①一键式启动消解

仪器预设常用消解指标参数（如COD、总磷、总氮等），一键选择相应指标进入消解操作。

②温度曲线显示

消解过程中消解温度随消解时间的变化曲线实时显示，帮助观察了解整个消解过程的温度变

化。

③防溅保护罩

耐热防腐可视化防溅保护罩，方便操作人员观察水样实时消解状态，确保操作安全。

④消解孔编号

消解孔独立数字编号，方便区分待消解的不同水样。

⑤彩色液晶屏

彩色触摸屏液晶全中文显示，人性化操作界面。

⑥超温断电保护

超过设定温度自动断电保护，保护仪器及人员安全。

⑦消解模式设置

消解模式可自由更改设置，消解温度范围广，消解时间跨度大，提高仪器的通用性，满足不

同用户不同需求。

3.仪器参数

显示方式：彩色触摸屏显示；

预存程序：COD、总磷、总氮、六价铬等消解程序；

消解样数：15只（单温区版）

温度控制：45℃ ~ 200℃（用户可自由设定）；

加热速度： 在10分钟内由室温加热到 165℃；

温度准确度： ±0.5℃；

消解时间：0分钟 ~ 999分钟（用户可自由设定）；

预存消解程序 COD 总磷 总氮

计时精度： 0.2秒/小时；

温度示值误差：±1℃；

温场均衡性：≤1℃；

环境温度：-5~45℃；

环境湿度：≤85RH；

供电电压：AC220V±10%/50Hz；

最大功耗：550W（单温区版）