旋转蒸发器RE-2000A

工作原理 蒸发瓶恒速旋转，水浴锅恒温加热，在此条件下：物料在蒸发瓶内壁形成大面积均匀薄膜快速蒸发，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），回收于收集瓶。 本系列产品使用需配套真空装置（循环水式、旋片式、隔膜式等真空泵），冷却循环装置组成系统装置。

基本配置 • 与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应。 • 主体支架采用铝合金材质。 • 密封系统采用聚四氟乙烯+氟橡胶复式组合密封。 • 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶。 • 一体式冷凝器，直立双层蛇形盘管。 • 旋转、加热电源开关控制,翘式按键（ON-OFF）。 • 电子无极调速，通过旋扭微调。 • 锅胆采用铝合金+特氟隆复合锅，加热盘封闭加热，PT100型传感器,温度数显。 • 主机电动升降，手把开关翘式按键上升、下降。 • 旋转、加热双熔断器安全保护。

技术参数

| 型号 | RE-2000A |
| --- | --- |
| 电压频率 | 220V/50HZ |
| 整机功率 | 1260W |
| 旋转电机功率 | 40W |
| 升降电机功率 | 20W |
| 加热功率 | 1200W |
| 真空度 | 0.098Mpa |
| 旋转瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#标口 |
| 收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
| 旋转速度 | 0-200rpm/min |
| 控温范围 | 室温-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 主机升降行程 | 120mm |
| 冷凝器尺寸 | Φ85×430H(mm) 下35#球磨塞 |
| 冷凝面积 | 0.17㎡ |
| 加料阀 | 19#标塞阀 进料咀(宝塔接头)外径10mm |
| 真空抽气咀 | 宝塔接头外径10mm |
| 冷凝盘管进出循环咀 | 宝塔接头外径12mm |
| 锅胆尺寸容量 | Φ235×145H(mm) 约6.2L 3.5KG |
| 整机占空间尺寸 | 630×400×（690-810）mm宽深高 |
| 机器净重 | 20.5KG |
| 包装尺寸 | 620×620×490mm 纸箱0.19m³ |
| 包装重量 | 25KG |